แผนการสอน Physics Cyber Lab

เรื่อง  ไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์

และกระแสในวงจรกระแสสลับ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย

1.	แผนการสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์
และกระแสในวงจรกระแสสลับ

- ใบงาน เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ

จัดทำโดย

อาจารย์ปราณี ช้างแก้ว

หมวดวิชาฟิสิกส์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

# แผนการสอน Physics Cyber Lab

เรื่อง  ไฟฟ้ากระแสสลับ  ความต่างศักย์และกระแสในวงจรกระแสสลับ                 วิชา ฟิสิกส์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5							เวลา 2  คาบ  (90 นาที)

## สาระสำคัญ

ลักษณะไฟฟ้ากระแสสลับ

ความต่างศักย์ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ในลักษณะที่เป็นกราฟรูป Sine และทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะกลับไปกลับมา เป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย

### การต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ความสัมพันธ์ของความต่างศักย์ กับเวลา คือ  เมื่อ  คือ ศักย์ไฟฟ้าสูงสุด

ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า กับเวลา คือ  เมื่อ  คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุด

การวัดค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสสลับ

โดยทั่วไป การวัดไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ความต่างศักย์ หรือกระแสไฟฟ้า จะวัดเป็นค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ย ของกำลังสอง ของความต่างศักย์ () และรากที่สองของค่าเฉลี่ย ของกำลังสอง ของไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งมีสัญลักษณ์ () โดยที่

,

หาค่าเฉลี่ยของกำลังสองเฉลี่ยจาก

การต่อตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

การหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทาน และต่อตัวประจุ ที่ต่อในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ไม่เหมือนกับในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทาน สัมพันธ์กับเวลา ดังนี้

ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ สัมพันธ์กับเวลา ดังนี้

นั่นคือ เฟสของความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ จะตามเฟสของความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทาน ที่ต่อแบบอนุกรมอยู่ 90(

การหาความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม ต้องใช้วิธีการเขียนแผนภาพเฟสเซอร์ ดังนี้

ความยาวของลูกศรแทนขนาด และตำแหน่งของลูกศรแสดงเฟสเริ่มต้น สำหรับตัวเก็บประจุที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์ที่ตัวเก็บประจุ () คือ

และกระแสไฟฟ้า() คือ

นั่นคือความต่างศักย์ไฟฟ้าจะมีเฟสตามกระแสไฟฟ้าอยู่ 900

ตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

การหาค่าของความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่ต่อในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับไม่เหมือนกับในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทาน สัมพันธ์กับเวลา ดังนี้

ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำ สัมพันธ์กับเวลา ดังนี้

นั่นคือ เฟสของความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทาน จะตามเฟสของความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำ ที่ต่อแบบอนุกรมอยู่ 90(

การหาความต่างศักย์รวมต้องใช้วิธีการเขียนแผนภาพเฟสเซอร์ ดังนี้

ความยาวของลูกศรแทนขนาด และตำแหน่งของลูกศรแสดงเฟสเริ่มต้น สำหรับตัวเหนี่ยวนำที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ    ความต่างศักย์ที่ตัวเหนี่ยวนำ ()       คือ

และกระแสไฟฟ้า()คือ

นั่นคือ กระแสไฟฟ้าจะมีเฟสตามความต่างศักย์ไฟฟ้าอยู่ 90(

## จุดประสงค์การเรียนรู้

- บอกลักษณะของกราฟระหว่างความต่างศักย์กับเวลาในวงจรที่ตัวต้านทานต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

- สรุปความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับเวลา และความต่างศักย์กับเวลา ที่มีการเปลี่ยนค่าในรูปของฟังก์ชันไซน์ได้

- สามารถอธิบายค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้

- สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าสูงสุดกับค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้

5.    สามารถวัดค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบด้วยตัวต้านทานและตัวเก็บ ประจุได้ เมื่อกำหนดสถานการณ์มาให้

6.    สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบกราฟระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ากับเวลาของตัวต้านทานและตัวเก็บประจุไฟฟ้าได้

7.    สามารถเขียนแผนภาพเฟสเซอร์ได้

8.    สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้แผนภาพเฟสเซอร์ได้

9.    สามารถบอกความหมายของค่ารีแอกแทนซ์เชิงเหนี่ยวนำได้

## กิจกรรมการเรียนการสอน

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์

-   ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ก่อนเรียน เกี่ยวกับลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับว่า ต่างจากไฟฟ้ากระแสตรงอย่างไร เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณต่างๆของไฟฟ้ากระแสสลับใช้เหมือนกับไฟฟ้ากระแสตรงอย่างไร

- นำเสนอความรู้

  - ครูทบทวนเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันไซน์

  - ครูอธิบายเพิ่มเติมหลังจากทำกิจกรรมที่ 4.1  เกี่ยวกับกราฟระหว่างความต่างศักย์กับเวลาในวงจรที่ตัวต้านทานต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้ Power point

  - ครูอธิบายเพิ่มเติม หลังทำกิจกรรมที่ 4.1 เกี่ยวกับ สัมพันธ์ระหว่างกระแสกับเวลา และความต่างกับศักย์กับเวลา ที่มีการเปลี่ยนค่าในรูปของฟังก์ชันไซน์ โดยใช้ Power point

  - ครูอธิบายการหาค่าเฉลี่ยกำลังสองของกระแสไฟฟ้าโดยการอินทิเกรต  และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าสูงสุดกับค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้  โดยใช้ Power point

- ครูอธิบายวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีเฉพาะ ตัวเก็บประจุ โดยใช้ Power point และสื่อ Physics Cyber Lab เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

- ครูอธิบายวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีเฉพาะ ขดลวดเหนี่ยวนำ โดยใช้ Power point และสื่อ Physics Cyber Lab เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

- สร้างองค์ความรู้

- นักเรียนทำกิจกรรมที่ 4.1 การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยแบ่งนักเรียน เป็น กลุ่มละ 3 คน แจกอุปกรณ์

- นักเรียนบันทึก  วิเคราะห์ และสรุป  และรายงานผลการทำกิจกรรมที่ 4.1

- ฝึกหาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนักเรียนทำใบงาน เรื่อง กระแสและความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

- การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

- นักเรียนทำใบงาน เรื่อง กระแสและความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

## สื่อและอุปกรณ์

- 1.   อุปกรณ์การทดลองกิจกรรมเรื่อง การวัดค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนักเรียน 6 กลุ่ม

- -  โวลต์มิเตอร์ที่สามารถวัดกระแสสลับได้	จำนวน 6 เครื่อง

- -  แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ	6 เครื่อง

- -  ตัวต้านทานขนาด เท่ากัน		6 ตัว

- -  ตัวเก็บประจุขนาดขนาดเท่ากัน	6 ตัว

- -  ตัวเหนี่ยวนำ 			6 ตัว

- -  สายไฟสำหรับเสียบ

- แผ่น CD สื่อ Physics Cyber Lab

- คอมพิวเตอร์  พร้อมลำโพง

- LCD projector พร้อมฉากรับภาพ

#### การวัดผลประเมินผล

- สังเกตจากพฤติกรรมการทำการทดลอง

- สังเกตจากการตอบคำถาม

- ดูจากการทำใบงาน เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ

- ดูจากผลการสอบปลายภาค